## Slide 1
On-Prem FastConnect and VPN OCI Architecture
Hybrid OCI architecture with on-premises Exadata and redundant Web/App tiers
Seoul (ap-seoul-1) - Hybrid VCN
Generated architecture deck

## Slide 2
On-Prem FastConnect and VPN OCI Architecture
OCI Region: ap-seoul-1
Hybrid VCN 10.0.0.0/16
OSN
IAM
Audit
Object
Storage
Public
Private-Web
Private-App
Private-DB
On-Prem
Network
CPE
On-Prem Exadata
User
IGW
NAT
SGW
DRG
Public
Load Balancer
Bastion
Web Server 1
Web Server 2
Internal
Load Balancer
App Server 1
App Server 2
DB Service
Fast
Connect
VPN
본 문서는 AI 산출물이므로 정확하지 않을 수 있습니다. 반드시 검증 후 사용하십시오.

## Slide 3
가정, 보안 및 렌더링 노트
가정
- OCI 리전이 명시되지 않아 ap-seoul-1 단일 리전으로 가정했습니다.
- CIDR이 명시되지 않아 VCN 10.0.0.0/16 및 /24 단위 예시 서브넷으로 표기했습니다.
- On-Premises에는 고객 데이터센터, CPE, On-Prem Exadata가 존재하는 것으로 모델링했습니다.
- 전용선은 FastConnect, VPN은 Site-to-Site VPN 백업 경로로 표현했습니다.
- OCI DB 서브넷에는 구체 리소스가 명시되지 않아 DB Service 논리 리소스를 배치했습니다.
- 공간 활용 및 DB 백업/Oracle 서비스 접근 맥락을 위해 OSN을 표시했습니다.
보안 및 Best-Practice 노트
- FastConnect와 Site-to-Site VPN은 On-Prem CPE에서 OCI DRG로 연결되는 별도 하이브리드 네트워크 경로입니다.
- Public Subnet은 Public Load Balancer와 Bastion만 포함하고, Web/App/DB 워크로드는 private subnet에 배치했습니다.
- Web tier와 App tier는 각각 2대의 서버로 이중화하고, Web은 Public Load Balancer, App은 Internal Load Balancer 뒤에 배치했습니다.
- Private subnet의 외부 패치/업데이트 경로는 NAT Gateway, Object Storage 등 Oracle 서비스 접근은 Service Gateway와 OSN으로 표현했습니다.
- On-Prem Exadata와 OCI DB tier 간 실제 복제 또는 동기화 방식은 요구사항에 명시되지 않아 다이어그램에는 표시하지 않았습니다.
- 미확정 사항: 실제 OCI Region과 CIDR이 명시되지 않았습니다.; OCI DB subnet에 배치할 실제 DB 서비스가 명시되지 않았습니다.; On-Prem Exadata와 OCI DB tier 사이의 데이터 보호 방식이 명시되지 않았습니다.
렌더링 노트
- DRG: Dynamic Routing Gateway
- FastConnect: rendered as a hybrid connection label
- IGW: Internet Gateway
- NAT: NAT Gateway
- SGW: Service Gateway
- 컨테이너, 라벨, 화살표, 노트는 PowerPoint에서 편집 가능한 객체입니다.
- OCI 서비스 아이콘은 이미지 자산으로 포함됩니다.
- 아키텍처 슬라이드에는 모델에 명시된 연결선만 표시했습니다.

## Slide 4
운영 및 Best-Practice 체크포인트
구현 전 애플리케이션/운영/보안/DB 담당자와 함께 검토할 항목입니다.
복원력 / DR
- FastConnect 장애 시 VPN 백업 경로로 전환되는 라우팅 정책과 우선순위를 검증하십시오.
- Web/App 서버는 Fault Domain 또는 Availability Domain 분산 배치를 운영 표준으로 정의하십시오.
- DB Service와 On-Prem Exadata 간 복제 또는 백업/복구 목표가 필요한지 결정하십시오.
- RTO/RPO를 정의하고 복제 모드와 매핑하십시오.
보안 / 네트워크
- Public ingress는 승인된 LB/WAF 통제로 종단하십시오.
- On-Prem CIDR, VCN CIDR, subnet CIDR이 겹치지 않도록 주소 계획을 확정하십시오.
- Public Load Balancer에서 Web backend로만 접근을 허용하고, Web/App/DB 서브넷은 private route만 사용하십시오.
- App to DB 접근은 필요한 DB 포트와 App NSG로 제한하십시오.
운영
- 가능한 Standby 활성화 단계는 자동화하십시오.
- DRG route table, VCN route table, CPE/BGP 설정 변경을 공동 변경 관리 대상으로 등록하십시오.
- FastConnect, VPN tunnel, DRG attachment, Load Balancer health check를 모니터링하십시오.
- OSN/Object Storage 접근 경로와 백업 복구 절차를 정기적으로 점검하십시오.
비용 / 성능
- FastConnect 포트/회선, VPN, NAT Gateway, Load Balancer, Object Storage 비용을 별도 산정하십시오.
- Web/App 이중화 기준과 DB 용량 기준을 트래픽 패턴에 맞춰 산정하십시오.
확정 필요 사항
- 실제 OCI Region, CIDR, On-Prem CIDR
- FastConnect 대역폭과 BGP/정적 라우팅 정책
- VPN 터널 수와 암호화/라우팅 정책
- OCI DB subnet의 실제 DB 리소스 배치 여부
애플리케이션 오너, 운영팀, 보안 담당자, DB 담당자와 함께 최종 확정하십시오.